### ЛАККОЛИТ 24-М2,3,4

#### Контакты разьёма сейсмокосы

## Таблица 1

| Наименование сигнала | Контакт разьёма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вход 1К + | 1 |  |
| Вход 1К - | 2 |  |
| Вход 2К + | 3 |  |
| Вход 2К - | 4 |  |
| Вход 3К + | 5 |  |
| Вход 3К - | 6 |  |
| Вход 4К + | 7 |  |
| Вход 4К - | 8 |  |
| Вход 5К + | 9 |  |
| Вход 5К - | 10 |  |
| Вход 6К + | 11 |  |
| Вход 6К - | 12 |  |
| Вход 7К + | 13 |  |
| Вход 7К - | 14 |  |
| Вход 8К + | 15 |  |
| Вход 8К - | 16 |  |
| Вход 9К + | 17 |  |
| Вход 9К - | 18 |  |
| Вход 10К + | 19 |  |
| Вход 10К - | 20 |  |
| Вход 11К + | 21 |  |
| Вход 11К - | 22 |  |
| Вход 12К + | 23 |  |
| Вход 12К - | 24 |  |
| Вход 13К + | 25 |  |
| Вход 13К - | 26 |  |
| Вход 14К + | 27 |  |
| Вход 14К - | 28 |  |
| Вход 15К + | 29 |  |
| Вход 15К - | 30 |  |
| Вход 16К + | 31 |  |
| Вход 16К - | 32 |  |
| Вход 17К + | 33 |  |
| Вход 17К - | 34 |  |
| Вход 18К + | 35 |  |
| Вход 18К - | 36 |  |
| Вход 19К + | 37 |  |
| Вход 19К - | 38 |  |
| Вход 20К + | 39 |  |

## Продолжение Таблица 1

| Сигнала | Контакт разьёма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вход 20К - | 40 |  |
| Вход 21К + | 41 |  |
| Вход 21К - | 42 |  |
| Вход 22К + | 43 |  |
| Вход 22К - | 44 |  |
| Вход 23К + | 45 |  |
| Вход 23К - | 46 |  |
| Вход 24К + | 47 |  |
| Вход 24К - | 48 |  |
| ИУ «Коммутатор» | 49 |  |
| 0Вц | 50 |  |

Установлен на Лакколите 24М2,3,4   Вилка ОНЦ-БС-1-50/27-В1-1-В

Установлен на Сейсмокосе           Розетка ОНЦ-БС-1-50/27-Р12-1-В

Контакты разьёма «СИ»

| Наименование сигнала | Контакт разьёма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вход СИ – | 1 (A) | Сейсмодатчик |
| Вход СИ + | 2(D) | Сейсмодатчик |
| +12В | 3(C) |  |
| 0В | 4(B) |  |

Контакты разьёма «+12В»

| Наименование сигнала | Контакт разьёма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| +12В. | 1 |  |
| +12В. | 2 |  |
| 0В. (-12B) | 3 |  |
| 0В. (-12B) | 4 |  |

Контакты разьёма «ETHERNET»

| Наименование сигнала | Контакт разьёма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| TxD+ | 1 |  |
| TxD- | 2 |  |
| RxD+ | 3 |  |
| +12В | 4 | Лакколит М4 |
| +12В | 5 | Лакколит М4 |
| RxD- | 6 |  |
| 0В | 7 | Лакколит М4 |